型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　　ビニルキャブタイヤケーブル

| 要 素 | 区 分 |
| --- | --- |
| Ａ | 導体の断面積 | １ | 8.0mm2以下のもの |
|  |  | ２ | 8.0mm2を超え32mm2以下のもの |
|  |  | ３ | 32mm2を超えるもの |
| Ｂ | 絶縁体の主材料 | １ | 天然ゴム混合物のもの |
|  |  | ２ | ブチルゴム混合物のもの |
|  |  | ３ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの |
|  |  | ４ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。） |
|  |  | ５ | その他のもの |
| Ｃ | 外装の主材料（ビニルキャ ブタイヤケーブルの場合に 限る。） | １ | ビニル混合物のもの |
|  |  | ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの |
| Ｄ | 線心 | １ | 単心のもの |
|  |  | ２ | ２心以上のもの |
| Ｅ | 線心の構成 | １ | 丸形のもの |
|  |  | ２ | 平形のもの |
|  |  | ３ | その他のもの |
| Ｆ | 種別（ゴムキャブタヤケー ブルの場合に限る。） | １ | １種キャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | ２ | ２種キャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | ３ | ３種キャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | ４ | ４種キャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | ５ | ２種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | ６ | ３種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | ７ | ４種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | ８ | ２種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤ ケーブルのもの |
|  |  | ９ | ３種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤ ケーブルのもの |
|  |  | １０ | ４種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤ ケーブルのもの |
|  |  | １１ | ２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | １２ | ３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | １３ | けい素ゴムキャブタイヤケーブルのもの |
|  |  | １４ | その他のもの |
| Ｇ | 耐震性 | １ | あるもの |
|  |  | ２ | ないもの |
| Ｈ | 金属製の導体補強線 | １ | あるもの |
|  |  | ２ | ないもの |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。                        ＧＭ10 改