型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　　　　　　　　　ケーブル

| 要 素 | 区 分 |
| --- | --- |
| Ａ | 導体の主材料 | １ | 銅のもの |
|  |  | ２ | その他のもの |
| Ｂ | 導体の太さ | １ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mm以下のもの |
|  |  | ２ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mmを超えるもの |
|  |  | ３ | より線のもの及び成形単線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるもの |
| Ｃ | 絶縁体の主材料 | １ | ビニル混合物のもの |
|  |  | ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの |
|  |  | ３ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン 混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ４ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除 く。） |
|  |  | ５ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ６ | 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの |
|  |  | ７ | ふっ素樹脂混合物のもの（耐熱性ふっ素樹脂混合物のものを除く。） |
|  |  | ８ | 耐熱性ふっ素樹脂混合物のもの |
|  |  | ９ | その他のもの |
| Ｄ | 外装の主材料 | １ | クロロプレンゴム混合物のもの |
|  |  | ２ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの |
|  |  | ３ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。） |
|  |  | ４ | ビニル混合物のもの |
|  |  | ５ | 耐熱性ビニル混合物のもの |
|  |  | ６ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン 混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ７ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除 く。） |
|  |  | ８ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ９ | 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの |
|  |  | １０ | その他のもの |
| Ｅ | 線心 | １ | 単心のもの |
|  |  | ２ | ２心以上のもの |
| Ｆ | 用途（外装にビニル混合物（耐熱性ビニル混合物を含む。）を使用するものの場合に限る。） | １ | コンクリート直埋用のもの |
|  |  | ２ | その他のもの |
| G | 用途（外装に耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものの場合に限る。） | １ | アクセスフロア用のもの |
|  |  | ２ | その他のもの |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　       　　 GS02 改